ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ДАНА»

ОГРН            1140280004028                                                                      АДРЕС: 450007  РОССИЯ, РБ, г. Уфа,

ИНН /КПП   0275083097/027501001                                                          ул.Воздушная. 26

ОКПО            22662871

Отделение № 8598  Сбербанка России  г. Уфа                                         БИК 048073601

р/с 40702810306000010289                                                                         к/с 30101810300000000601

Технические характеристики морского спасательного плота

ПСМ-6У С РАСК

| № п.п | Технические характеристики. Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение | ПСМ-6У Solas А-РАСК |
| 2 | Вместимость, чел | 6 |
| 3 | Назначение | использование в качестве средств коллективного спасения пассажиров и экипажа надводных морских судов несовершающие международные рейсы |
| 4 | Тип | надувной, сбрасываемый |
| 5 | Высота падения плота, м | 18 |
| 6 | Материал | ПВХ, устойчивая к воздействию нефтепродуктов и низких температур |
| 7 | Наполнитель | углекислотная смесь |
| 8 | Камеры плавучести, шт. | 2 |
| 9 | Объем камеры плавучести, м 3 | 0,576 |
| 10 | Рабочее давление, кПа - в камере плавучести | 12,0-14,0 |
| 11 | Площадь днища , м2 | 2,232 |
| 12 | Размер плота в наполененном виде (ДхШхВ), мм | 2550 х 2170 х 1380 |
| 13 | Цвет | оранжевый с полосами из светоотражающего материала. |
| 14 | Размеры плота в контейнера, мм - длина - диаметр | 1300 570 |
| 15 | Масса плота в контейнере, кг | 63 |
| 16 | Контейнер | пластиковый |
| 18 | Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации плота, С0 | от-30 до +65 |
| 19 | Происхождение товара | Российская Федерация |
| 20 | Производитель | ООО НПП «ДАНА» |
| 21 | Средний срок службы, лет | 10 |

Гарантийный срок хранения на данный товар:

- 15 месяцев с момента освидетельствования  плота представителем Регистра.

- гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода плота в эксплуатацию в пределах   гарантийного срока.

- первое освидетельствование плота производится через 15 месяцев, последующие- через каждые 12 месяцев

## Комплект поставки морского спасательного плота

ПСМ-6У С РАСК

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Плот спасательный надувной вместимостью 6 чел. комплект, в том числе | 1 |
| Плот, компл. | 1 |
| Снабжение плота, компл. | 1 |
| Снаряжение плота, компл. | 1 |
| Система газонаполнения, комплект, в том числе: | 1 |
| - баллон СГНП-5, шт. | 1 |
| - магистраль СГНП-II, шт. | 1 |
| Электроогонь, шт. | 2 |
| Фалинь (линь пусковой), шт. | 1 |
| Леер спасательный (наружный), шт. | 1 |
| Леер спасательный (внутренний), шт. | 1 |
| *Якорь плавучий с линем, шт. | 1 |
| Кольцо спасательное с плавучем линем, шт. L-30м | 1 |
| Мех ручной, шт. | 1 |
| Черпак, шт. | 1 |
| Губка, шт. | 2 |
| Нож плавающий со штертом, шт. | 1 |
| Инструкция по сохранению жизни, шт. | 1 |
| Инструкция по немедленным действиям, шт. | 1 |
| Таблица спасательных сигналов, шт. | 1 |
| Чехол для головки баллона, шт. | 1 |
| Контейнер стеклопластиковый, шт. | 1 |
| **Устройство разобщающее гидростатическое, шт. | 1 |
| Плот спасательные морской надувной сбрасываемого типа. Паспорт, шт. | 1 |
| Плот спасательные морской надувной сбрасываемого типа. Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Баллон с пусковым устройством. Паспорт, шт. | 1 |
| **Устройство разобщающее гидростатическое. Паспорт, шт.*** | 1 |
| Средство теплозащитное. Этикетка, шт.*4 | - |
| Примечание 1* Один якорь плавучий прикреплен к плоту, второй – запасной уложен в снаряжение плота 2** Устройство разобщающее гидростатическое поставляется по согласованию с заказчиком 3*** Плоты с гидростатами Hammer H20 комплектовать инструкцией по их установке 4*4 У средства теплозащитного тип «Планета» этикетка прикреплена на изделие |

## Комплект предметов входящих в снабжение

морского спасательного плота

ПСМ-6У С РАСК

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Вода питьевая в герметичной упаковке, л | - |
| Рацион пищевой, МДж | - |
| Набор для ловли морской рыбы, компл. | - |
| Фонарь электрический, шт. | 1 |
| Ракета бедствия, парашютная, шт. | - |
| Фальшфейер красного огня, шт. | 6 |
| Шашка дымовая плавучая, шт. | - |
| Аптечка первой помощи, компл. | 1 |
| *Таблетки от морской болезни, шт. | - |
| Мешок с принадлежностями, комплект, в том числе: | 1 |
| - лампочка для фонаря (запасная), шт. | 1 |
| - стакан градуированный для питья, шт. | - |
| - зеркало сигнальное, шт. | - |
| - свисток сигнальный, шт. | 1 |
| - элемент для фонаря, шт. | 4 |
| Ножницы в безопасном исполнении, шт. | 1 |
| Отражатель уголковый радиолокационный, шт. | - |
| Примечание * Допускается применять другие медикаменты от морской болезни со сроком медикаментозного действия не менее 48 часов на каждого человека |

## Комплект предметов входящих в снаряжение

морского спасательного плота

ПСМ-6У С РАСК

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Весло плавучее (гребок), шт. | 2 |
| Якорь плавучий с линем, шт. | - |
| Средство теплозащитное, шт. | - |
| Мешок для сбора дождевой воды емкостью 3л, шт. | - |
| Пакет гигиенический, шт. | - |
| Мешок с ремонтными материалами, комплект в том числе: | 1 |
| - шкурка шлифовальная S=(150± 10) см2, шт. | 1 |
| - клей для ткани ПВХ (тюбик), шт. | 1 |
| - шайбы из ткани ПВХ, шт.: |  |
| - Ø 100 мм | 3 |
| - Ø 50 мм | 3 |
| - ткань ПВХ (50х200) мм, шт. | 2 |

Плот ПСМ-6У С РАСК новый,  имеет Сертификат  одобрения РМРС, Паспорт предприятия изготовителя (ООО «НПП «ДАНА», Россия, г.Уфа), Паспорт на систему газонаполнения СГНП,   устройства, Руководство по эксплуатации на русском языке.