ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ДАНА»

ОГРН            1140280004028                                                                      АДРЕС: 450007  РОССИЯ, РБ, г. Уфа,

ИНН /КПП   0275083097/027501001                                                          ул.Воздушная. 26

ОКПО            22662871

Отделение № 8598  Сбербанка России  г. Уфа                                         БИК 048073601

р/с 40702810306000010289                                                                         к/с 30101810300000000601

Функциональные и качественных характеристики

плота спасательного надувного ПСР-10У С-РАСК

| № п.п | Технические характеристики. Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение | ПСР-10У С-РАСК |
| 2 | Вместимость, чел | 10 |
| 3 | Назначение | использование в качестве средств коллективного спасения пассажиров и экипажа надводных судов внутреннего плавания, эксплуатирующихся в бассейнах разрядов «Р», «О» и «М», а также севернее широты 66о30’и смешанного плавания (река-море) эксплуатирующихся в морских районах и не совершающие международные рейсы |
| 4 | Тип | надувной, сбрасываемый |
| 5 | Высота падения плота, м | 10 |
| 6 | Материал | ПВХ, устойчивая к воздействию низких температур и нефтепродуктов |
| 7 | Наполнитель | углекислотная смесь |
| 8 | Камеры плавучести, шт. | 2 |
| 9 | Объем камеры плавучести, м 3 | 0,960 |
| 10 | Рабочее давление, кПа - в камере плавучести | 12,0-14,0 |
| 11 | Площадь днища , м2 | 3,720 |
| 12 | Цвет | оранжевый с полосами из светоотражающего материала. |
| 13 | Размеры плота в контейнера , мм - длина - диаметр | 1300 570 |
| 14 | Масса плота в контейнере, кг | 70 |
| 15 | Контейнер | пластиковый |
| 16 | Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации плота, С0 | от-30 до +65 |
| 17 | Страна происхождения | Россия |
| 18 | Средний срок службы, лет | 10 |

Гарантийный срок хранения на данный товар:

- 15 месяцев с момента освидетельствования  плота представителем Регистра.

- гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода плота в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

- первое освидетельствование плота производится через 15 месяцев, последующие- через каждые 12  месяцев

## Комплект поставки  и снабжения плота спасательного речного

## ПСР-10У С-РАСК

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Плот спасательный надувной вместимостью 10 чел. комплект, в том числе | 1 |
| Плот, компл. | 1 |
| Снабжение плота, компл. | 1 |
| Баллон СГНП-8, шт. | 1 |
| Электроогонь, шт. | 1 |
| Кольцо спасательное с плавучем линем, шт. L-30м | 1 |
| Черпак, шт. | 1 |
| Губка, шт. | 2 |
| Нож плавающий со штертом, шт. | 1 |
| Якорь плавучий, шт. | 1 |
| Инструкция по немедленным действиям, шт. | 1 |
| Инструкция по сохранению жизни, шт. | 1 |
| Чехол для головки баллона, шт. | 1 |
| Чехол упаковочный, шт. | 1 |
| Контейнер стеклопластиковый, шт | 1 |
| Устройство разобщающее гидростатическое, шт. | 1 |
| Плоты спасательные речные надувные сбрасываемого типа. Паспорт, шт. | 1 |
| Плоты спасательные речные надувные сбрасываемого типа. Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Баллон с пусковым устройством. Паспорт, шт. | 1 |
| Устройство разобщающее гидростатическое. Паспорт, шт. | 1 |
| Средство теплозащитное. Этикетка, шт. | 2 |

## Комплект предметов входящих в снабжение

## плота спасательного речного

## ПСР-10У С-РАСК

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Фальшфейер красного огня, шт. | 6 |
| Аптечка первой помощи, шт. | 1 |
| Свисток сигнальный, шт. | 1 |
| Гребок плавучий, шт. | 2 |
| Мех ручной, шт. | 1 |
| Комплект ремонтных принадлежностей, комп. в том числе: | 1 |
| - шкурка шлифовальная, шт. | 1 |
| - клей для ткани ПВХ (тюбик), шт. | 1 |
| - шайбы из ткани, шт.: |  |
| - Ø 100 мм | 2 |
| - Ø 50 мм | 1 |
| - ткань (50х200) мм, шт. | 1 |
| Средство теплозащитное | 2 |

## Плот ПСР-10У С-Раск  имеет Сертификат  одобрения РРР, Паспорт предприятия изготовителя (ООО «НПП «ДАНА», Россия, г.Уфа), Паспортом гидростатического устройства, Паспорт на систему газонаполнения и Руководством по эксплуатации.